Campo elettrico nei conduttori carichi in equilibrio
1) In un conduttore le cariche sono libere di muoversi quindi se E fosse diverso da 0 all'interno le cariche si muoverebbero violando l'equilibrio.
2) Il campo deve essere perpendicolare alla superficie altrimenti le cariche si ridistribuiscono sulla superficie.
3) La superficie è equipotenziale E dl = 0

---
Campo sulla superficie di un conduttore
Interno del conduttore
vec n
vec {E} = 0
vec E
dS
vec dS
Per il teorema di Gauss:
%PHI_{interno} + %PHI_{laterale}+ %PHI_{superficie} = 0
matrix{%PHI_{interno} = 0 ``````` E = 0 ## %PHI_{laterale} = 0 ``````` vec E ortho vec S ## %PHI_{superficie} = E dS }
%PHI = E dS = q over { %epsilon_0 }
E = %sigma over { %epsilon_0 }
%sigma = q/ds ``````` densità ``` superficiale

---
Campo elettrico prodotto da una sfera conduttrice uniformemente carica all’equilibrio è equivalente a quello di una carica puntiforme.
E cdot 4 %pi r^2 = Q over %epsilon_0 ```` drarrow ```` E = Q over { 4 %pi %epsilon_0 r^2 }
.
E cdot 4 %pi r^2 = { %sigma 4 %pi r^2 } over %epsilon_0 ```` drarrow ```` E = %sigma over %epsilon_0
Campo Elettrico sulla superficie.

---
Perchè il campo è più intenso in prossimità di zone con piccola curvatura (punta)?
La mutua forza repulsiva è più piccola perché la componente tangente alla superficie è più piccola.

---
La superficie è EQUIPOTENZIALE (conduttore in equilibrio)
1
1
2
R = b
V_1 = 1 over { 4 %pi %epsilon_0 } Q_1 over a ````````````````V_2 = 1 over { 4 %pi %epsilon_0 } Q_2 over b
R = a
quindi ``` V_1 = V_2 ``` perchè ``` conduttore ``` unico
Per ``` il ``` campo ``` E_1 ``` e ``` E_2: ` `````` E_1 over E_2 = {{ %sigma_1 } over { %epsilon_0 }} over {{ %sigma_2 } over { %epsilon_0 }}
Q_1 over a = Q_2 over b
ma ``` ciascuna``` densità ```è: ````` %sigma_1 = Q_1 over { 4 %pi a^2 } ````` %sigma_2 = Q_2 over { 4 %pi b^2 }
Il campo è più intenso dove la curvatura è più piccola
Quindi ` `````` E_1 over E_2 = {Q_1 over a^2} { b^2 over Q_2 } = b over a
%sigma_1 = b over a %sigma_2

---
Distribuzione di cariche piana
E = %sigma over { 2 %epsilon_0 }
Calcolo del campo tra due armature
E_outside = 0
vec E
+
-
vec E
+
-
-
+
-
+
-
+
E_{inside} = %sigma over %epsilon_0
-
+
-
+
Densità di carica uguale ma di segno opposto

---
CONDENSATORE
matrix{ E = %sigma over { %epsilon_0 } ## V = E d }
Q = %sigma A = E %epsilon_0 A = { V %epsilon_0 A} over d = C V
C = Q over V = {%epsilon_0 A } over d
C: capacità
size 12{1`F`=` { {"1 C"} over {"1 V"} } } {}
Unità di misura: Farad (F)

---
Potenziale di membrana
Attraverso il canale potassio gli ioni K+ fuoriescono dalla cellula lasciando anioni organici negativi all’interno. Il sodio Na+ invece tende ad entrare ma non c’e’ un bilanciamento completo. Si crea una densità di carica superficiale ai lati della membrana che genera un potenziale elettrostatico.
Anione: citrato di potassio.
Forze che agiscono sugli ioni: 1) Forza chimica dovuta a gradienti di concentrazione 2) Forza elettrica generata da gradiente elettrico. Spostamento di cariche e generazione dV

---
Se conosco la differenza di potenziale e lo spessore della membrana posso calcolare la carica presente ai bordi delle membrana idealizzandola come un condensatore. Tuttavia, la membrana non è neutra e in risposta al campo esterno si polarizza. Quindi non posso pensarlo come un condensatore nel vuoto e devo sostituire alla costante dielettrica del vuoto ε0 una costante che tenga conto della polarizzazione che costringe ad aumentare la carica ai bordi per avere lo stesso campo e differenza di potenziale.
c = C over Area = {%epsilon_0 %epsilon_r} over d sim 20^{-2} ```F/m^2
c è la capacità specifica che moltiplicata per l’area mi dà la capacità locale.

---
Lo spessore della membrana è di circa 3.8 nm e quindi la costante dielettrica relativa (che va moltiplicata per quella del vuoto) è:
%epsilon_r = { c d } over %epsilon_0 = {10^{ -2 } cdot 3.8 times 10^{ -9 } } over {8.85 times 10^{-12 } } sim 4.3
In molte cellule la differenza di potenziale tra l’interno della cellula (citoplasma) e l’esterno (fluido extracellulare) è di circa 70 mV (Vin -Vout = - 70 mV, il potenziale maggiore si ha all’esterno dove ci sono gli ioni K+). Il campo elettrico all’interno della membrana è quindi:
E= {V_{out} - V_{"in"}} over d sim {70 times 10^{ -3 } } over {3.8 times 10^{ -9 }} sim 18.4 times 10^6 V/m
E’ un campo elettrico molto intenso!
Q = C V `````drarrow ````` %sigma = c V = 7 cdot 10^{ -4 } C/m^2

---
Energia elettrostatica
Immaginiamo di caricare un condensatore con dQ. Il lavoro fatto per portare la carica da un piatto all'altro (contro il campo) è:
dU = F cdot d = dQ cdot E cdot d = V cdot dQ newline alignl dU = dQ V = Q over C dQ
U = int dU = int {Q over C dQ} = 1 over 2 Q^2 over C
U = 1 over 2 C V^2
U = 1 over 2 { %epsilon_0 A } over d E^2 d^2 = 1 over 2 { %epsilon_0 } E^2 A d = 1 over 2 { %epsilon_0 } E^2 cdot Vol
u = 1 over 2 { %epsilon_0 } E^2
Densità di energia del campo elettrico

---
Condensatori in parallelo
size 12{ - Q rSub { size 8{`1} } } {}
size 12{V} {}
size 12{+Q rSub { size 8{`1} } } {}
size 12{C rSub { size 8{1} } } {}
size 12{C rSub { size 8{2} } } {}
size 12{ - Q rSub { size 8{`2} } } {}
size 12{+Q rSub { size 8{`2} } } {}
size 12{V} {}
Q_1 = C_1 V ````````` Q_2 = C_2 V
Q = Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2) V = C_{ eq } V
Il sistema è equivalente a un singolo condensatore con capacità
C_eq = C_1 + C_2

---
Condensatori in serie
size 12{V rSub { size 8{2} } } {}
size 12{V rSub { size 8{1} } } {}
{}
size 12{ - Q} {}
size 12{+Q} {}
size 12{ - Q} {}
size 12{+Q} {}
size 12{C rSub { size 8{2} } } {}
size 12{C rSub { size 8{1} } } {}
Stesso potenziale
size 12{V`=`V rSub { size 8{1} } +V rSub { size 8{2} } } {}
V = V_1 + V_2 = Q over C_1 + Q over C_2 = ( 1 over C_1 + 1 over C_2 ) Q
1 over C_eq = 1 over C_1 + 1 over C_2

---
Teorema di Gauss sulla sfera interna:
E = Q over { 4 %pi %epsilon_0 } 1 over r^2 = 4/3 %pi r^3 %rho over { 4 %pi %epsilon_0 } 1 over r^2 prop Konst r
Nel conduttore E=0 perché si creano cariche indotte, fuori dal guscio di nuovo campo elettrico della sfera carica.

---
E = %sigma over %epsilon_0 =4.2 10^{ -2 } C cdot m^2 / 8.8 10^{ -8 } N^{-1} cdot m^{-2} cdot C^2 newline E = 0.48 N/C
Calcolare la forza elettrica prodotta da un filo uniformemente carico con densità di carica lineare pari a λ = 1.2 10-8 C/m su una carica Q=3.2 10-6 C posta ad una distanza r = 0.05 m.
Th. di Gauss per il filo carico. Si applica su un cilindro con altezza a piacere h e raggio r
E cdot 2 %pi r cdot h = Q over %epsilon_0 = %lambda h over %epsilon_0 newline E = %lambda over { 2 %pi %epsilon_0 r} = 4.3 10^3 `` N/C newline F = Q cdot E = 0.014 `` N

---
Una carica q=1×10−8 C viene posta ad una distanza d=0.1 m dal centro di una lastra conduttrice piana quadrata di area 100 m2 . Sulla lastra viene posta uniformemente una carica Q=1×10−3 C . Quanto vale il modulo della forza elettrica sulla carica q? ( ϵ0=8.854×10−12 C2 /(N m2) )
E = %sigma over %epsilon_0 = Q over (2 As) 1 over %epsilon_0 = 5.6 times 10^5 `` N/C newline newline F= q cdot E = 5.6 times 10^{-3} `` N