CORRENTE ELETTRICA
Corrente elettrica: quantità di carica che attraversa una data superficie per unità di tempo
i = { %DELTA Q } over { %DELTA t } = { d Q } over { d t }
Unità di misura sono Coulomb al secondo: Ampere

---
vec E
Convenzionalmente, la direzione della corrente è quella in cui si muovono le cariche positive. In realtà, per i conduttori a spostarsi sono gli elettroni.
size 12{V rSub { size 8{+{}} } } {}
size 12{V rSub { size 8{ - {}} } } {}
Più complessa è la situazione in un elettrolita
size 12{ ital "Cl" rSup { size 8{ - {}} } } {}
size 12{ { vec {E}}} {}
size 12{ ital "Na" rSup { size 8{+{}} } } {}
1 C/s di Na+ verso destra + 1 C/s di Cl- verso sinistra
equivalgono a 2 C/s di cariche convenzionali da sinistra
a destra.

---
Gli elettroni muovendosi tra gli atomi del reticolo rilasciano energia termica a causa degli incontri con gli atomi. Il moto non è rettilineo ma caotico con una velocità di drift media che dipende dalla densità degli atomi del conduttore.
Legge di Ohm
V= R I
R Resistenza (Ohm)
L = Q E cdot dx = Q V = Q RI newline P = dL/dt = {dQ} over {dt} R I = R I^2

---
Analogia con la dinamica dei fluidi viscosi
Legge di Ohm
Legge di Poiseuille
%DELTA P = { 8 %eta %DELTA l } over {%pi r^4} { dV} over {dt}
V = R I
Correnti	Fluidi
V	ΔP
I=dq/dt	d(Volume)/dt
R	RV

---
CIRCUITI ELETTRICI
Schema di circuito elementare
size 12{I} {}
size 12{A} {}
generatore
size 12{R} {}
size 12{+{}} {}
size 12{I} {}
size 12{ - {}} {}
size 12{B} {}
size 12{I} {}
Obiettivo, dati ad esempio V ed R calcolare la
corrente I ….

---
COMBINAZIONE DI RESISTENZE: SERIE
size 12{+{}} {}
size 12{R rSub { size 8{1} } } {}
size 12{ - {}} {}
V
size 12{I} {}
size 12{R rSub { size 8{2} } } {}
size 12{I} {}
V = R_1 I + R_2 I = (R_1 + R_2) I = R_{eq} I
Le resistenze in serie si sommano
size 12{R rSub { size 8{eq`} } `=`R rSub { size 8{1} } +R rSub { size 8{2} } } {}

---
COMBINAZIONE DI RESISTENZE: PARALLELO
size 12{I} {}
size 12{+{}} {}
size 12{ - {}} {}
size 12{I} {}
size 12{A} {}
size 12{i rSub { size 8{1} } } {}
size 12{i rSub { size 8{2} } } {}
size 12{R rSub { size 8{1} } } {}
size 12{R rSub { size 8{2} } } {}
size 12{B} {}
size 12{I} {}
size 12{I} {}
binom{ V_{AB} = R_1 I_1 = R_2 I_2 }{ I = I_1 + I_2 }
I = V_{AB} over R_1 + V_{AB} over R_1 = V_{AB} ( 1 over R_1 + 1over R_2 )
1 over R_{eq} = 1 over R_1 + 1 over R_2

---
Circuito RC
CARICA
i ( t=0 ) = V_0 over R `````` condizione ``` iniziale
R {d i} over { dt }+ {d Q} over { dt } 1 over C = 0
V_0 = R i + Q over C
i( t) = V_0 over R exp(- {{t} over {RC}})
V_C ( t) = V_0 (1 - exp(- {{t} over {RC}}) )

---
Circuito RC
SCARICA
Q_0 = C V_0 ``drarrow `` R i_0 = Q_0 over C ``drarrow i_0 = V_0 over R `````` condizione ``` iniziale
R {d i} over { dt }+ {d Q} over { dt } 1 over C = 0 newline Ri = Q over C
i( t) = V_0 over R exp(- {{t} over {RC}})
Q ( t) = C V_0 exp(- {{t} over {RC}})
V_C ( t) = V_0 exp(- {{t} over {RC}})

---
Il pacemaker
Rc è la resistenza del cuore.
Dato un valore di C = 5 uF e una resistenza R= 50 KΩ calcolare quanti battiti al minuto può generare il pacemaker.
RC=0.25 s τ = 0.25 s quindi 120 battiti (al 10% di riduzione dopo 2 RC).
[ F ] = C/V = [ {s^4 A^2} over {m^2 kg} ] newline [%OMEGA] = V/I = [ {m^2 kg} over {A^2 S^3} ] newline alignl RC = s

---
Due lampadine di potenza 50 e 25 W sono poste in serie. Il circuito è alimentato da una differenza di potenziale V = 220 V. Calcolare la corrente i che circola nel circuito, le resistenze R1 e R2 delle lampadine e le differenze di potenziale V1 e V2 ai capi delle resistenze.
P_1 = i^2 R_1 newline P_2 = i^2 R_2 newline V = i ( R_1 + R_2 )
P = i^2 R `````````` V = R i
V = (P_1 over i + P_2 over i) = (P_1 + P_2) over i
i = ( P_1 + P_2 ) over V = 0.34 ``` A
R_1 = P_1 over i^2 = 432.5 ``` %OMEGA `````````` R_2 = P_2 over i^2 = 216.3 ```%OMEGA
V_1 = i R_1 = 147.1 ``` V `````````` V_2 = i R_2 = 73.5 ``` V

---
Due resistenze R1 e R2 sono collegate in parallelo. Il valore di R2 è un quarto di R1. La corrente che passa in R2 viene indicata con i. Qual'è il valore della corrente che passa in R1?
R_2 = 1 over 4 R_1
i_2 R_2 = i_1 R_1 ````````````` i 1 over 4 R_1 = i_1 R_1
i_1 = 1 over 4 i